ANEXA 12

la regulament

NORMATIV-CADRU

de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi de combatere a efectelor poluărilor accidentale

Art. 1. - Deţinătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, comitetele locale şi unităţile potenţial poluatoare îşi constituie stocuri de materiale şi mijloace de intervenţie operativă, în baza prezentului Normativ-cadru, numai din sortimentele şi în cantităţile necesare, în funcţie de amplasarea zonei, gradul de amenajare al acesteia, tipul de lucrări cu rol de apărare existente, specificul acţiunilor operative de apărare, pe baza experienţei anterioare.

Art. 2. - Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă au obligaţia de a verifica constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, conform prezentului normativ-cadru, de către comitetele locale.

Art. 3. - (1) Fondurile necesare pentru constituirea stocurilor de materiale şi mijloacelor de apărare vor fi asigurate din bugetul de stat, din bugetele locale şi din sursele proprii ale operatorilor economici implicaţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă.

(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat vor fi prevăzute distinct în bugetele Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar cele alocate de la bugetele locale, în bugetele comunelor, oraşelor şi judeţelor, după caz.

Art. 4. - (1) Materialele şi mijloacele de apărare se folosesc în acţiuni operative de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi de combatere a efectelor poluărilor accidentale, pentru intervenţii la lucrări cu rol de apărare, de limitare a pagubelor, precum şi în acţiuni de prevenire şi pregătire pentru intervenţii (verificarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, a planurilor de apărare ale comitetelor locale şi ale operatorilor economici, precum şi în desfăşurarea exerciţiilor de simulare pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi poluărilor accidentale).

(2) Se pot folosi, de asemenea, în realizarea de către deţinători/administratori a unor reparaţii urgente ale lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor pentru refacerea continuităţii liniilor de apărare, cu obligaţia de a fi refăcute în cel mai scurt timp.

(3) Unele mijloace care presupun o continuitate în folosire pot deservi activitatea generală de întreţinere a construcţiilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. Acelaşi regim au şi mijloacele de calcul, măsurare, transmisie şi avertizare.

Art. 5. - Stocurile cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale vor fi evidenţiate distinct şi depozitate separat în magazii corespunzător întreţinute.

Art. 6. - Materialele şi mijloacele de apărare prevăzute în normativ pot fi înlocuite şi cu alte sortimente cu efecte similare, la intervenţiile operative, în caz de ape mari, gheţuri şi poluări accidentale.

Art. 7. - Materialele şi mijloacele de apărare pentru baraje, cuprinse în normativ, se referă în principal la barajele din pământ şi anrocamente. Pentru celelalte baraje, deţinătorii acestora vor asigura dotări specifice, corespunzator necesitaţilor de intervenţie, care se vor prevedea în regulamentele de exploatare şi în planurile de apărare.

Art. 8. - Pentru calcularea necesarului de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale în cuprinsul prezentului normativ sunt indicate lucrările şi cursurile de apă pe categorii, după cum urmează:

- D1 - diguri la Dunăre şi râurile principale;

- D2 - diguri la celelalte cursuri de apă;

- R1 - zone inundabile neîndiguite la Dunăre şi râurile principale;

- R2 - zone inundabile neîndiguite la celelalte cursuri de apă;

- BP - baraje din pamânt;

- CH - alte construcţii hidrotehnice, noduri hidrotehnice, prize etc.;

- CIR - Centre de Intervenţie Rapidă de la Administraţiile Bazinale de Apă, Sistemele de Gospodărire a Apelor şi ANIF, asimilându-se cu Centrele Teritoriale pentru Intervenţii în Situaţii de Urgenţă.

Art. 9. - Stabilirea râurilor şi sectoarelor de râuri considerate principale, în sensul art. 8 lit.(a), precum şi trecerea de la o categorie la alta, se fac de către Administraţiile Bazinale de Apă din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

Art. 10. - Materialele şi mijloacele de apărare se prevăd în planurile de apărare judeţene, ale comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale şi ale sistemelor hidrotehnice.

Art. 11. - Pentru zonele neamenajate de pe cursurile de apă şi pentru construcţiile hidrotehnice proprii, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, materialele şi mijloacele de apărare se asigură de către comitetele locale şi agenţii economici, care au obligaţia să pună la dispoziţia organelor tehnice, în afară de forţa umană şi materialele şi mijloacele de intervenţie pe care le deţin şi care au fost înscrise în planurile de apărare.

Art. 12. - Operatorii economici care au obiective inundabile sau potenţial poluatori, precum şi primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor vor stabili în planurile de apărare modul de asigurare a materialelor şi mijloacelor de intervenţie şi locurile de depozitare.

Art. 13.  - Modul de stabilire a cantitaţilor de materiale şi mijloace de apărare este următorul:

- cantitate/km lungime de dig sau lungime de cursuri de apă neamenajate, prin încadrarea într-una din coloanele 3-6;

- cantităţi pe fiecare baraj sau alte construcţii hidrotehnice, care necesită materiale de apărare.

Art. 14.  - Operatorii economici care deţin lucrări cu rol de apărare vor lua măsuri pentru asigurarea rezervelor operative folosite în intervenţiile rapide la punctele critice, în special surse autonome de energie şi iluminare, mijloace de intervenţie.

Art. 15. - În cazul cursurilor de apă neamenajate se vor prevedea materiale şi mijloace de apărare numai pentru zonele cu puncte critice, cel mai frecvent afectate de inundaţii, ţinându-se seama de experienţa anterioară.

Art. 16. - Materialele şi mijloacele de apărare aferente obiectivelor situate în zona de influenţă a lucrărilor hidrotehnice, care atenuează sau deviază apele de viitură (acumulări sau derivaţii de ape mari), se pot reduce, faţă de prevederile normativului, în proporţie de până la 50%, cu condiţia să se menţină un grad de asigurare corespunzător.

Art. 17. - Stocurile de materiale şi mijloacele de apărare, precum şi locurile de depozitare a acestora vor fi aprobate o dată cu planurile de apărare împotriva inundaţiilor ale obiectivelor inundabile.

Art. 18. - Sistemele de alarmare, în caz de inundaţii, prevăzute în prezentul normativ, vor fi corelate cu sistemele de alarmare locale ale protecţiei civile.

Art. 19. - (1) După expirarea perioadei normate de folosire şi funcţionare a materialelor şi mijloacelor de apărare, o comisie constituită prin decizia conducătorului unitaţii care le deţine va inventaria materialele, obiectele de inventar şi fondurile fixe, va stabili starea tehnică şi destinaţia acestora (scoaterea din uz sau folosirea în continuare).

(2) O parte din materialele lemnoase va fi folosită la construcţii provizorii sau la acele lucrări de întreţinere-reparaţii care nu necesită materiale de calitate superioară sau va putea fi folosită în continuare ca stoc, pe o perioadă determinată, stabilită de comisie.

Art. 20. - Materialele şi mijloacele de apărare folosite în acţiuni de intervenţie operativă şi care nu mai pot fi recuperate se inventariază de către o comisie constituită prin decizia conducătorului unităţii care le deţine, se consemnează într-un proces-verbal ce va fi vizat de către preşedintele comitetului local pe teritoriul căreia s-au desfăşurat acţiunile de intervenţie şi, pe baza acestuia, se scad din stoc.

NORMATIV – CADRU

DE DOTARE CU MATERIALE ŞI MIJLOACE DE APĂRARE

ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR, GHEŢURILOR ŞI DE COMBATERE A EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Nr. Crt. | DENUMIREA MATERIALELOR ŞI MIJLOACELOR DE INTERVENŢIE | U.M. | D1 (km) | D2 (km) | R1 (km) | R2 (km) | BP (buc.) | CH (buc.) | CIR | T (ani) | MENŢIUNI SPECIALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP. A. - MATERIALE DE APĂRARE |
| 1. | Geotextil | m.p. | 100 | 60 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 2. | Bentofix | m.p. | 50 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 3. | Geomembrane HDPE cu crampoane pentru protecţia betoanelor şi protecţie construcţii hidrotehnice - baloturi (4x30 m) | buc. |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 4. | Palplanşe metalice şi din PVC | buc. |  |  |  |  |  |  | 50 | 10 |  |
| 5. | Diguri mobile umplute cu apă (hidrobaraje) şi echipamente conexe (motopompă, grup electrogen, tambur, sistem de rotaţie, angrenaj cu electromotor, elevator) | m.l. |  |  |  |  |  |  | 1000 | 3 |  |
| 6. | Diguri mobile tip panou cu sprijin | m.l. |  |  |  |  |  |  | 1000 | 3 |  |
| 7. | Chesoane metalice cilindrice pentru combaterea grifoanelor | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 5 buc./formaţie de intervenţie |
| 8. | Saci de mari dimensiuni (250/500/1000/2000 kg) | buc. |  |  |  |  |  |  | 500 | 3 |  |
| 9. | Saci cu materiale higroscopice, autoelevabili la contactul cu apa | buc. |  |  |  |  |  |  | 1000 | 3 |  |
| 10. | Snopi de fascine 0-30 cm, L=3-4 m (stocul de fascine dacă nu a fost folosit în acţiuni de apărare se va reînnoi minim 1/3 din fiecare an) | buc. | 75 | 50 |  |  | 50-100 |  |  | 1 | - pentru zone fară protecţie forestieră cantităţile se pot majora cu 25 % |
| 11. | Scoabe din oţel rotund (Ø 18-20 cm) | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 500 buc./formaţie de intervenţie 500 buc./sistem hidrotehnic |
| 12. | Saci biodegradabili | buc. |  |  |  |  |  |  | 3000 | 1 | 500 buc./formaţie de intervenţie 1.000 buc./sistem hidrotehnic |
| 13. | Saltele de protecţie | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 buc./formaţie de intervenţie 2.000 buc./sistem hidrotehnic |
| 14. | Pari din lemn rotund c.r. esenţă tare Ø 8-12 cm; L=1-3 m | buc. | 100 | 50 |  |  | 100-300 |  |  | 5 | - pentru zone fară protecţie forestieră cantităţile se pot majora cu 25 % |
| 15. | Scânduri de 2,5 cm, L=4 ml | m.c. | 0,5 | 0,2 |  |  | 0,5 |  |  | 8 | pentru zone fară perdele de protecţie |
| 16. | Dulapi | m.c. | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 2 | 0,5 | 6 | 8 |  |
| 17. | Cozi de lemn pentru unelte (rezervă) | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2-4 | 20 % din numărul uneltelor cu cozi prevăzute în normativ |
| 18. | Cuie cu lungimi diferite (2-20 cm) | kg. | 2 | 1 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |
| 19. | Sârma neagră Ø 2-4 mm | kg. | 15 | 8 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |
| 20. | Plasă sârmă (zincată) Ø 2-3 mm | kg. | 60 | 40 |  |  | 80 | 20 |  | 8 |  |
| 21. | Saci pentru pământ din cânepă, iută, polietilenă şi sfoară pentru legat saci | buc. | 300 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 |  | 8 | 0,5 m.l. sfoară pentru sac |
| 22. | Funii subţiri pentru asigurarea oamenilor şi uneltelor Ø 15-10 mm | kg. | 2 | 2 | 0,2 | 0,1 | 50 | 2 |  | 8 |  |
| 23. | Piatră brută (blocuri de 15-30 cm), blocuri beton, piatră 200 – 1000 kg/buc. | m.c. | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |  | 40 | - numai unde este nevoie (zone de eroziuni de mal, consolidări de diguri etc.) |
| 24. | Stabilopozi |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  | - pentru totalul amenajărilor hidroenergetice din administrarea SC Hidroelectrica SA, amplasate în zone speciale |
| 25. | Folii de polietilenă (cantitatea de folie rezultată din aplicarea normativului se va aproviziona eşalonat, câte 1/5 din necesar) | m.p. | 100 | 50 | 20 | 20 | 400 |  |  | 4 |  |
| CAP. B. - CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢI |
| 26. | Motorină, benzină, lubrifianţi, ulei hidraulic şi aditivi pentru motorină | litri |  |  |  |  |  |  |  |  | - se asigură un stoc minim pentru funcţionarea utilajelor de intervenţie, staţiilor de pompare şi grupurilor de iluminat timp de 48 de ore. - uleiul hidraulic într-o cantitate egală cu capacitatea instalaţiei hidraulice. - se asigură stocul pentru autoturismele de teren folosite în acţiuni operative, preventive şi de recuperare , precum şi pentru verificarea în teren a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi exerciţii de simulare. |
| CAP. C. - MIJLOACE DE INTERVENŢIE |
| 27. | Motofierăstraie (drujbe) | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2-3 | 2 buc./formaţie de intervenţie |
| 28. | Motodefrişătoare | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2-3 | 2 buc./formaţie de intervenţie |
| 29. | Bărci metalice, fibră de sticlă sau pneumatice cu rame | buc. |  |  |  |  |  | 1 |  | 12 | 1 buc./canton de exploatare |
| 30. | Şalupe cu motor | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 1 buc./sistem hidrotehnic, cu lac de acumulare 1 buc./unitate de exploatare diguri la Dunăre 1 buc. şalupă rapidă/unitate de exploatare lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor din Delta Dunării |
| 31. | Bacuri - dormitor | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 1 buc./unitate care are în exploatere diguri la Dunăre |
| 32. | Autoturisme de teren cu două diferenţiale dotate cu staţii de emisie-recepţie şi alte echipamente specifice | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 buc./sistem hidrotehnic 1 buc./formaţie de intervenţie, 1 buc./sistem de gospodărire a apelor |
| 33. | Vagoane - dormitor echipate cu utilităţi (rulote) | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 buc./formaţie de intervenţie |
| 34. | Maşini de înşurubat şi găurit electrice, cu acumulatori | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 buc./sistem hidrotehnic |
| 35. | Polizoare drepte sau unghiulare | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 buc./sistem hidrotehnic |
| 36. | Containere pentru materiale şi echipamente de protecţie, cazarmament, alimente nealterabile, bucătărie mobilă | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 buc./formaţie de intervenţie |
| 37. | Butoaie de tablă 100-200 l pentru utilaje de intervenţie | buc. |  |  |  |  |  | 1 |  | 8 | 20 buc./formaţie de intervenţie |
| 38. | ATV 4X4, cu remorci (500 kg) | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2 buc./sistem hidrotehnic |
| 39. | Snowmobil | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 buc./sistem hidrotehnic (zona de munte) |
| 40. | Lanterne tubulare mari, lanterne cu acumulatori reîncarcabili, felinare electrice 12-24V şi alte mijloace de iluminat mobile cu accesorii de rezervă (încărcător acumulatori, baterii de rezervă, becuri, felinare electrice) | buc. | 4 | 0,2 | 1 | 0,2 | 4 | 4 | 1 | 8 |  |
| 41. | Găleţi sau canistre de 10-20 l şi căni pentru apă | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 5 buc./formaţie de intervenţie |
| 42. | Marmite pentru transport hrana | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 buc./sistem hidrotehnic |
| 43. | Sonete de mana sau mecanice (L= 6 m cu berbec de 100-150 kg) | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 6-10 | 2 - 4 buc./sistem hidrotehnic (în funcţie de nivelul de organizare al sistemului) |
| 44. | Cazmale cu cozi | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2-4 | 20 buc./formaţie de intervenţie |
| 45. | Lopeţi cu cozi | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2-4 | 20 buc./formaţie de intervenţie |
| 46. | Târnăcoape cu cozi | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2-4 | 2 buc./formaţie de intervenţie |
| 47. | Sape cu cozi | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2-4 | 5 buc./formaţie de intervenţie |
| 48. | Furci de fier cu cozi | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2-4 | 10 buc./formaţie de intervenţie |
| 49. | Căngi de fier cu cozi | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2-4 | 10 buc./formaţie de intervenţie |
| 50. | Roabe metalice cu roţi pe pneuri sau tărgi de lemn | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2-4 | 5 buc./formaţie de intervenţie |
| 51. | Maiuri mecanice tip “broască” | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2-4 | 1 buc./formaţie de intervenţie |
| 52. | Ciocane diferite | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2-4 | 5 buc./sistem hidrotehnic |
| 53. | Cleşte de cuie combinat | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2-4 | 5 buc./sistem hidrotehnic |
| 54. | Patent izolant | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 buc./sistem hidrotehnic |
| 55. | Barde pentru cioplit şi topoare | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2-4 | 20 buc./sistem hidrotehnic |
| 56. | Găleţi pentru apă sau bidoane din plastic | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 buc./canton de exploatare |
| 57. | Binoclu | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 1 buc./formaţie de intervenţie 1 buc./sistem hidrotehnic |
| 58. | Aparat foto | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 buc./sistem hidrotehnic 1 buc./formaţie de intervenţie 2 buc./unitate bazinală de exploatare |
| 59. | Cameră video | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 1 buc./Sistem de gospodărire a apelor 1 buc./sistem hidrotehnic |
| 60. | Rezervor combustibil | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 buc./sistem hidrotehnic 1 buc./formaţie de intervenţie |
| 61. | Costum protecţie la transportul pe apă (neopren) | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3 buc./administraţie bazinală de apă |
| 62. | Capre pentru montarea fascinelor | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 buc./canton de exploatare 1 buc./formaţie de intervenţie |
| 63. | Piese schimb staţii hidrometrice automate, inclusiv comunicaţii radio sau GSM | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  | - pentru 2 staţii automate/fiecare centru de intervenţie rapidă |
| 64. | Radio-telefoane fixe, portabile cu acumulatori, modem-uri, radio, acumulatori si piese de schimb | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 3-5 | 1 buc/caton de exploatare 2 buc./formaţie de intervenţie 2 buc./sistem hidrotehnic |
| 65. | Telefoane mobile | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 3-5 | 1 buc/caton de exploatare 1 buc./formaţie de intervenţie 1 buc./sistem hidrotehnic |
| 66. | Echipamente de prelucrare si transmitere automata a datelor (microcalculator PC, modem, telefax) | set |  |  |  |  |  |  |  | 3-5 | 1 buc./formaţie de intervenţie 1 buc./sistem hidrotehnic |
| 67. | Morişti hidrometrice cu tijă | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 5 buc./sistem hidrotehnic |
| 68. | Teodolit electrooptic Statie GPS (precizie 1-10 cm) Statie totala | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 buc./sistem hidrotehnic |
| 69. | River-cat (sistem automat de măsurare viteză şi secţiune semi-automat) | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |  |
| 70. | Instrumente de măsurare a distanţei cu laser (Lasermetre) | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 |  |
| 71. | Dispozitive infraroşu (în zona termo) pentru detectarea infiltraţiilor în dig | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 |  |
| 72. | Sisteme radar pentru detectarea discontinuităţilor din corpurile digurilor, până la 7 m adâncime | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 |  |
| 73. | Ruleta 20 – 50 m | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 buc./formaţie de intervenţie 2 buc./sistem hidrotehnic |
| 74. | Pluviometre | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 6-8 buc./sistem hidrotehnic |
| 75. | Sirene, difuzoare pentru alarmă, inclusiv materiale necesare montării; portavoce | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | - în localităţi şi la obiective importante situate în aval de acumulari 1 buc./baraj |
| 76. | Set miră + plăcuţe | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 | 1 buc./canton de exploatare |
| 77. | Maşină de umplut saci cu nisip (cu productivitate mare) de trecut la mijloace | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 buc./formaţie de intervenţie |
| 78. | Dispozitiv de bătut palplanşe prin vibrare | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |  |
| 79. | Baraje lamelare din panouri din aluminiu cu profil S (20 m) | m.l. |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 80. | Baraj limitator | buc. |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 81. | Sisteme ancorare cu ghidaj | buc. |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 82. | Sisteme conectori tarm si conectori pentru baraj | buc. |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| CAP.D. - MIJLOACE FIXE DIVERSE |
| 83. | Motopompe cu anexe şi 150 ml conductă sau furtun | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 buc./sistem hidrotehnic 1 buc./formaţie de intervenţie 1 buc./sistem de gospodărire a apelor |
| 84. | Motocositori (multifuncţionale), | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 6-10 | 2 buc./sistem hidrotehnic |
| 85. | Utilaje terasiere (buldozer, excavator, screper, draglină cu cupă) şi piese de schimb aferente | buc. |  |  |  |  |  |  | funcţie de gradul de amenajare al bazinului hidrografic | 8 |  |
| 86. | Tractor articulat forestier (TAF) pentru tractarea plutitorilor mari + cablu flexibil | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 buc./sistem de gospodărire a apelor |
| 87. | Autobasculantă pentru transport materiale de intervenţie | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 buc./formaţie de intervenţie |
| 88. | Automacara | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 89. | Autocamion cu remorcă | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 90. | Ponton fibră sticlă sau autogonflabil | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |  |
| 91. | Staţie potabilizare apă (30 l/min) | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |  |
| 92. | Trailer cu sisteme de ancorare şi cabluri | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 93. | Încărcător frontal | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 94. | Miniutilaj multifuncţional (cu braţ pentru săpare şanţuri, foreză, freză de zăpadă, plug de zăpadă, lamă de buldozer) | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 95. | Remorcă auto tractată de capacitate mică | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 96. | Gabară | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 buc./sistem de gospodărire a apelor de la Dunăre |
| 97. | Greifer plutitor | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 buc./sistem de gospodărire a apelor de la Dunăre |
| 98. | Trailer-remorcher | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 buc./sistem de gospodărire a apelor de la Dunăre |
| 99. | Bandă transportoare dotată cu elevator | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 buc./sistem de gospodărire a apelor |
| 100. | Cisterne mono-ax (1,8-3,5 t) | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 buc./sistem de gospodărire a apelor |
| 101. | Grupuri electrogene (portabile) cu anexe pentru iluminat | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 buc./sistem hidrotehnic 1 buc./formaţie de intervenţie 1 buc./sistem de gospodărire a apelor 1 buc./canton de exploatare |
| 102. | Reflectoare (faruri, cablu izolant pentru reţeaua de reflectoare); - cablu pentru iluminat - izolator pentru prinderea cablului, fasunguri, întrerupatoare, becuri etc. | buc. m.l. buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 buc. de grup electrogen + 2 buc. de rezervă/formaţie de intervenţie - câte 100 m.l. pentru fiecare grup electrogen - câte 200 buc. pentru fiecare grup electrogen |
| 103. | Agregate pentru sudură electrică sau oxiacetilenică şi materiale de sudură, truse aferente | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 buc./sistem hidrotehnic 1 buc./formaţie de intervenţie 1 buc./sistem de gospodărire a apelor 1 buc/canton de exploatare |
| 104. | Corturi impermeabile | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | - se prevăd la cantoane de exploatare, dacă este cazul |
| 105. | Paturi pliante echipate cu saltele, perne şi 2 seturi de paturi şi lenjerie/pat | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 5/pat 2/ lenjerie | 20 buc./formaţie de intervenţie |
| 106. | Cizme de cauciuc scurte şi lungi | per. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 20 perechi/formaţie de intervenţie |
| 107. | Mantale de ploaie cu glugă | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 20 buc./formaţie de intervenţie |
| 108. | Bucătarie mobilă | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 1 buc./formaţie de intervenţie |
| 109. | Hidrofor | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 buc./canton sau sediu de exploatare, după necesităţi |
| 110. | Salopete din doc sau impermeabile | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 20 buc./formaţie de intervenţie |
| 111. | Costume izopren | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 buc./formaţie de intervenţie |
| 112. | Căciuli de blană ecologică sau vătuite | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 buc./formaţie de intervenţie |
| 113. | Mănuşi de protecţie | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 20 buc./formaţie de intervenţie |
| 114. | Veste şi colaci de salvare | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 20 buc./formaţie de intervenţie |
| 115. | Pieptare avertizoare (reflectorizante) | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 20 buc./formaţie de intervenţie |
| 116. | Bocanci | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 20 buc./formaţie de intervenţie |
| 117. | Filtru rapid pentru apă potabilă | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 buc./canton de exploatare |
| 118. | Aparat radio + TV | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 4-6 | 1 radio+1 TV/sistem hidrotehnic |
| 119. | Trusă medicală de prim ajutor | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 buc./canton de exploatare |
| 120. | Calorifere electrice | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 buc./vagon dormitor |
| 121. | Săpun şi detergenţi | kg. |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20 kg detergenţi/canton sau staţie/an 10 kg săpun/canton sau staţie/an |
| 122. | Materiale dezinfectante (var şi cloramină) | kg. |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 kg var /canton sau staţie/an 5 kg cloramină/canton sau staţie/an |
| 123. | Pudră talc, naftalină | kg. |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 kg/canton / an |
| 124. | Otravă de şoareci | kg. |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 kg/canton / an |
| 125. | Spray şi creme insecticide | set |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 set/formaţie de intervenţie |
| CAP. E. - MATERIALE ŞI MIJLOACE PENTRU INTERVENŢIE LA GHEŢURI |
| 126. | Prăjini din lemn de esenţă tare pentru dirijarea sloiurilor | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 10 buc./formaţie de intervenţie |
| 127. | Scânduri de răşinoase pentru asigurarea oamenilor (3-4 cm grosime, 20 cm lătime, 4-5 m lungime) | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 15 buc./formaţie de intervenţie |
| 128. | Răngi de fier 2-4 m lungime | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 5 buc./formaţie de intervenţie |
| 129. | Motofierăstraie pentru gheaţă (drujbe cu lamă de 40-50 cm) | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2-3 | 2 buc./formaţie de intervenţie |
| 130. | Bile pentru spart gheaţa | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 buc./canton de exploatare |
| 131. | Burghiuri pentru gheaţă | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 buc./formaţie de intervenţie |
| 132. | Scări din lemn 4-6 ml | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 buc./CLSU |
| 133. | Cordiţe de salvare şi asigurare | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 buc./CLSU |
| 134. | Pungi din polietilenă pentru încărcătura explozivă | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 buc./CLSU |
| 135. | Cuie de diferite mărimi | kg. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 kg./CLSU |
| 136. | Bandă adezivă | role |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 role/CLSU |
| 137. | Bandă izolatoare | role |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 role/CLSU |
| 138. | Sârmă neagră | ml. |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 ml./CLSU |
| CAP.F . - MATERIALE ŞI MIJLOACE DE INTERVENŢIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE |
| 139. | Trusă pentru determinarea rapidă a tipului de substanţă poluatoare | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 buc./sistem de gospodărire a apelor |
| 140. | Materiale absorbante tip spill-sorb | kg. |  |  |  |  | 200 | 100 | 500 | 2 |  |
| 141. | Saci cu absorbant HEGSORB | kg. |  |  |  |  | 200 | 100 | 500 | 2 |  |
| 142. | Saci cu absorbant HEGACID | kg. |  |  |  |  | 100 | 50 | 200 | 2 |  |
| 143. | Materiale absorbante ECO seria 200 | kg. |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 1 |  |
| 144. | Materiale asorbante ECO seria 300 | kg. |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 1 |  |
| 145. | Materiale absorbante ECO seria 400 | kg. |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 1 |  |
| 146. | Tanc (ponton) plutitor pentru colectare poluanţi | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 buc./sistem de gospodărire a apelor |
| 147. | Perne absorbante, rulouri, cilindri absorbanţi | buc. |  |  | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 2 | 50 buc./sistem de gospodărire a apelor |
| 148. | Vidanje | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 buc./sistem de gospodărire a apelor |
| 149. | Materiale filtrante | tone |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,5 t/sistem de gospodărire a apelor |
| 150. | Recipienţi de 1-5 litri pentru probe de apă şi material biologic | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 4-6 | 20 buc./laborator sistem de gospodărire a apelor |
| 151. | Sistem portabil TRAWAS pentru efectuarea determinărilor biologice | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8-12 | 1 buc./sistem de gospodărire a apelor |
| 152. | Sistem de filtrare rapid cu pompe de vid manual | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 6-10 | 2 buc./sistem de gospodărire a apelor |
| 153. | Echipamente pentru depoluarea apei | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 buc./administraţie bazinală de apă |
| 154. | Baraje absorbante plutitoare | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 baraje x lăţimea max. a cursului de apă 1 baraj de 500 m/ Administraţie Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (pentru poluări marine) |
| 155. | Sistem de ancorare baraj plutitor pe maluri | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 3 buc./sistem de gospodărire a apelor |
| 156. | Sistem tip funicular mobil pentru poziţionarea barajului plutitor | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 buc./sistem de gospodărire a apelor |
| 157. | Compresor portabil | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 buc./sistem de gospodărire a apelor |
| 158. | Sistem de vedere pe timp de noapte | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 2 buc./sistem de gospodărire a apelor |
| 159. | Binoclu infraroşii | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 1 buc./sistem de gospodărire a apelor |
| 160. | Electropompe | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 buc./sistem de gospodărire a apelor |
| 161. | Pânza hessiană | m.l. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 300 ml/formaţie de intervenţie |
| 162. | Baloţi paie | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 buc/formaţie de intervenţie |
| 163. | Căngi PSI | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 5 buc./formaţie de intervenţie |
| 164. | Recipiente PVC 200 litri | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 5 buc./formaţie de intervenţie |
| 165. | Măşti de gaze | buc. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 buc./formaţie de intervenţie |
| 166. | Substanţe chimice neutralizante (detergenţi biodegradabili pentru dedurizarea apei) - bidoane 25 l | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 |  |
| 167. | Sisteme colectare (eşantionare) probe | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 168. | Recipienţi stocare materiale recuperate | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 169. | Skimmer substanţe solide / pompă apă murdară | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 170. | Truse reparaţii | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 171. | Estacada 6 inch spumă solidă + accesorii | buc. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 172. | Baraje 8 inch (tambur 10 m) | buc. |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 173. | Baraje 5 inch (tambur 10 m) | buc. |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 174. | Absorbant 17” x 19” | buc. |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 175. | Absorbant 38” x 144 ft | buc. |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 176. | Recipient mobil de stocare | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 177. | Laborator mobil | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 178. | Capcane petrol (Saci) | buc. |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 179. | Absorbant frânghie | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 180. | Ghidaj scripete/sistem ancorare | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 181. | Rezervor stocare ulei recuperat | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 182. | Piese de schimb | buc. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 183. | Funie sintetică | m.l. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 150 m.l./formaţie de intervenţie |
| 184. | Utilaj curăţare plajă | buc. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | numai la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral |
| 185. | Maşini reecologizare, cu accesorii | buc. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | numai la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral |
| 186. | Maşina colectoare alge | buc. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | numai la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral |
| 187. | Concasor scoici | buc. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | numai la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral |

LEGENDA:

D1 - diguri la Dunăre si râuri principale;

D2 - diguri la celelalte cursuri de apă;

R1 - zone inundabile neîndiguite la Dunăre şi râuri principale;

R2 - zone inundabile neîndiguite la celelalte cursuri de apă;

BP - baraje de pământ;

CH - alte construcţii hidrotehnice, baraje din beton, anrocamente, noduri hidrotehnice, prize etc.;

CIR - centru de intervenţie rapidă;

T - durata normată de funcţionare ori folosire.